# Sostituzione olio motore e relativo filtro  (Speed Triple)

# Attrezzatura necessaria

- 4 Kg di MOBIL1 RACING 4T consigliato dalla casa (o equivalente);

- filtro olio (originale Triumph!);

- guarnizione di ricambio per il tappo scarico olio;

- chiave per filtro olio (art. triumph T3880311 o equivalente);

- chiave dinamometrica;

- chiave da 13 (per tappo scarico olio)

# Procedura

- Posizionare la moto in un piano orizzontale appoggiata al cavalletto laterale.

- Avviare il motore e aspettare che vada in temperatura (l’olio caldo è meno denso fuoriesce più facilmente). Spegnere il motore e posizionare un contenitore adatto per la raccolta dell’olio usato.

- Svitare il tappo di scarico olio (sotto la coppa) e far fuoriuscire tutto l’olio (attenzione è caldo). E’ consigliabile lavorare dal lato opposto dello scarico (per non scottarsi sul collettore).

1. tappo scarico olio

- Posizionare il contenitore per la raccolta dell’olio usato sotto il filtro dell’olio.

- Togliere il vecchio filtro dell’olio (utilizzando l’apposito attrezzo triumph T3880311).

  - filtro olio

  - chiave per filtro

- Riavvitare il tappo di scarico utilizzando una nuova guarnizione (coppia serraggio 25 Nm).

- Applicare un leggero velo di nuovo olio sulla guarnizione del filtro; montare il nuovo filtro olio (coppia serraggio 10 Nm) SENZA riempirlo di preventivamente di olio.

- Riempire il motore con il nuovo olio (circa 4 kg). Riempire lentamente per evitare trafilaggi.

  - tappo riempimento olio

  - carter frizione

  - finestrella controllo livello

- Controllare che il livello dell’olio sia a circa metà della apposita finestrella posizionando la moto in posizione verticale (non appoggiata al cavaletto laterale).

- Riavvitare il tappo di riempimento olio (chiuderlo a mano).

- Accendere il motore al minimo e controllare che la spia rossa di pressione olio si spenga quasi subito dopo la messa in moto (Attenzione : far girare il motore con la spia accesa può causare gravi danni al motore).

- Con il motore acceso controllare eventuali perdite di olio.

- Spegnere il motore e ricontrollare, dopo circa 10 minuti, il livello dell’olio. Raboccare se necessario.

by sandroz (16/08/04)